TruLab Р

Контрольная сыворотка «Патология»

Информация для заказа

Кат. №	       Фасовка

5 9050 60 10 060	 15 мл

Описание

TruLab P – лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки и содержащая очищенные компоненты человеческого и животного происхождения, очищенные препараты и неорганические соединения. Значения параметров аналитов находятся либо в нормальном диапазоне, или на границе патологических значений.

Хранение

В невскрытых флаконах сыворотка должна храниться при температуре 2–8°С.

Стабильность

Невскрытые флаконы: до конца указанного срока годности.

Восстановленные контроли: информация приведена в таблице, при условии хранения при указанной температуре в плотно закрытых флаконах.

|  | –20°С* | +4°С | +25°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Билирубин (при хранении в темноте) | 14 дней | 2 дня | 8 ч |
| АЛТ АСТ | 30 дней 30 дней | 2 дня 2 дня | 2 ч 8 ч |
| СК-NAC, CК-MB | 30 дней | 7 дней | 4 ч |
| Другие аналиты | 30 дней | 7 дней | 8 ч |

*Замораживать только один раз.

Предупреждения и предостережения

Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruLab Р, была надлежащим образом протестирована на отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg), антител к ВИЧ (anti-HIV 1 + 2) и антител к антигенам вируса гепатита C (anti-HCV). Тем не менее, поскольку полностью гарантировать отсутствие инфекционных агентов в реактивах на основе человеческой крови невозможно, при работе с данной сывороткой необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

Подготовка

Лиофилизат находится в вакуумной  герметизированной упаковке, поэтому флакон следует открывать очень осторожно, чтобы избежать потери высушенного материала. Для приготовления калибратора добавить во флакон точно 5 мл бидистиллированной воды. Осторожно закрыть и оставить флакон на столе на 30 мин, изредка покачивая. Избегайте пенообразования! Не встряхивайте!

Процедура

Процедура применения контрольной сыворотки изложена в инструкции к соответствующему набору.

Значения и диапазоны

Значения тех параметров, для которых доступны утвержденные референтные методы, были определены в соответствии с Руководством Немецкого Федерального Медицинского Совета [3]. Допустимые диапазоны, соответственно, были рассчитаны как значение, полученное референтным методом, ±3 стандартных отклонения измерения.

Значения образцов могут слегка варьировать в зависимости от используемых реагентов и методик.

Значения контролей, указанные паспорте, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

Литература

1. Rцhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory.

2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395).

3. Richtlinien der Bundesaerztekammer. Deutsches Aerzteblatt 1988; 85: B519–B532.

4. Richtlinie der Bundesаrztekammer zur Qualitаtssicherung quantitativer laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen. Deutsches Аrzteblatt 2002; 98: A 2747-59.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.