TruLab HbA1c liquid Level 2

Контроль гликозилированного гемоглобина Уровень 2

###### Информация для заказа

Кат. №		Фасовка

5 9800 99 10 074	 1х0,25 мл      Уровень 2

Описание

Контроль гликозилированного гемоглобина  представляет собой контрольную сыворотку на основе человеческих эритроцитов. Концентрация гликозилированного гемоглобина в TruLab HbA1c уровень 2 соответствует патологическим  значениям.

Хранение

Флаконы с контрольной сывороткой TruLab, HbA1c liquid как вскрытые, так и невскрытые, следует хранить при 2 – 8 C. Беречь от света и тепла!

Стабильность

Вскрытые и невскрытые флаконы: до конца указанного месяца истечения срока годности.

Строго соблюдать правильные условия хранения реактивов и работы с ними! Флаконы держать плотно закрытыми!

#### Меры предосторожности

#### Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении контроля TruLab HbA1c liquid уровень 2, была надлежащим образом протестирована на отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg), антител к ВИЧ (anti-HIV 1 + 2) и антител к антигенам вируса гепатита C (anti-HCV).  Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

#### Подготовка

TruLab HbA1c поставляются в жидком виде и готовы к использованию.

Готовый контроль следует разводить гемолизи-рующим раствором тем же образом, что и образцы пациентов.

Процедура применения контрольной сыворотки изложена в инструкции к набору HbA1c FS компании DiaSys.

###### Значения

Значения контролей, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

#### Литература

1. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes in the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med.1993;329:977-86.

2. Little RR, Rohlfing CL, Wiedmeyer HM, Myers GL et al. The National Glycohemoglobin Standardization Program: A Five-Years Progress Report. Clin Chem 2001;47:1985-92.

3. Jeppsson JO, Kobold U, Barr J, Finke A et al. Approved IFCC reference method for the measurement of HbA1c in human blood. Clin Chem Lab Med 2002;40:78-89.

4. Hoelzel W, Weykamp C et al. IFCC Reference System for Measurement of Hemoglobin A1c in Human Blood and the National Standardization Schemes in the United States, Japan, and Sweden: A Method-Comparison Study. Clin Chem 2004; 50:1:166-74.

5. Röhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

6. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395)

###### Обезвреживание отходов

###### В соответствии с местными правилами.

###### Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. KG

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

| Значения калибратора согласно IFCC ( mmol/mol) | № лота | Годен до: |  | Значения | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TruLab HbA1c liquid уровень 2 | 18731 | 2014-09 | 3-компонентная система | 106 ммоль/моль | 84,8 - 127 ммоль/моль |
|  |  |  | 2- компонентная система | 111 ммоль/моль | 88,8 - 133 ммоль/моль |
|  |  |  | InnovaStar | 106 ммоль/моль | 82,5 - 128 ммоль/моль |
| Значения калибратора согласно DCCT/NGSP (%) | № лота | Годен до: |  | Значения | Диапазон |
| TruLab HbA1c liquid уровень 2 | 18731 | 2014-09 | 3-компонентная Система | 11,8 % | 9,91 – 13,8 % |
|  |  |  | 2- компонентная система | 12,3% | 10,3 - 14,3 % |
|  |  |  | InnovaStar | 11,9 % | 9,95 – 13,9 % |