TruLab Homocysteine Level 2

Контрольная сыворотка гомоцистеина Уровень 2

###### Информация для заказа

Кат. №	            Фасовка

#### 5 9780 99 10 046	1 × 1 мл	Уровень 2

Описание

TruLab Homocysteine – стабилизированная жидкая контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Концентрация гомоцис-теина в контрольной сыворотке TruLab Homocysteine уровня 2 находится в патологическом диапазоне.

Хранение и стабильность

Контроли стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности при хранении при 2 – 8°C. Не допускать загрязнения!

#### Меры предосторожности

1. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении контроля TruLab Homocysteine уровень 2, была надлежащим образом протестирована на отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg), антител к ВИЧ (anti-HIV 1 + 2) и антител к антигенам вируса гепатита C (anti-HCV). Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

2. Содержит в качестве консерванта азид натрия (0,95 г/л). Не допускать попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

#### Подготовка

Контрольная сыворотка TruLab Homocysteine поставляется в жидком виде и готова к использованию.

###### Процедура

Процедура применения контрольной сыворотки изложена в инструкции к набору Homocysteine FS компании DiaSys.

###### Значения

Значения образцов могут слегка варьировать в зависимости от используемых реагентов и методик.

Значения контролей, указанные в паспорте, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

#### Литература

1. Röhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt:TH-Books Verlags-gesellschaft;1998. p. 1393-1401.

###### Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

###### Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

| TruLab Homocysteine | Номер лота | Срок годности | Номинальное значение | Допуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уровень 2 | 18197 | 2014-07 | 29,7 мкмоль/л | 25,2-34,2 мкмоль/л |