Phospholipids standard FS

Стандарт фосфолипидов

Информация для заказа

Кат. № 		Фасовка

1 5740 30 10 030	 1х1 мл

Описание

Phospholipids standard - водный раствор фосфолипидов, который используется для калибровки теста на фосфолипиды с использованием диагностического набора Phospholipids FS компании DiaSys.

Хранение

Стандарт, как во вскрытых, так и в невскрытых флаконах, должен храниться при температуре 2–8°С.

Стабильность

Во вскрытых и невскрытых флаконах стандарт хранится до конца срока годности при условии отсутствия бактериального загрязнения.

Состав

Фосфолипиды - 4 ммоль/л (3000 мг)

Хлористый натрий( NaCl) -  9000 мг

Азида натрия ( NaN3 ) - 950 мг

Дистиллированная вода  - 1000 мл

Меры предосторожности

1. Стандарт содержит азид натрия (0.95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками.

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Подготовка

Стандарт фосфолипидов поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Инструкции по применению изложены во вкладыше, прилагаемом к набору Phospholipids FS.

Значения калибраторов

Концентрация калибратора составляет 4 ммоль/л фосфолипидов

Литература

Subbajah P.V. Determination and clinical significance of phospholipids. In Rifai N Warnick G.R. Dominiczak M.H. Handbook of lipoprotein testing. 2nd ed. AACC Press, 2000, p.521-36

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim Germany